SOLICITANTE	:	SERVIGAS SAN MIGUEL S.A.C.

PROYECTO	:	PLAN DE ABANDONO PARCIAL                                                 DISPENSADOR DE GNV DE LA ISLA N° 5.

DIRECCIÓN	:	PROLONGACIÓN AV. GENERAL JOSÉ DE LA MAR N° 2382 Y AV. JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO N° 810, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN

  - UBICACIÓN (GEOGRÁFICA Y POLÍTICA)

  - FINALIDAD

  - ANTECEDENTES

  - ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

  - TIPO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

- MARCO LEGAL

- OBJETIVO

- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

  - TIENDA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

  - SISTEMA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

  - GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR

  - ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE GNV

  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

  - INSTALACIONES SANITARIAS

  - SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

  - CONDICIONES ACTUALES DE LOS COMPNENTES AMNBIENTALES

  - CONDICIONES ORIGINALES DEL ECOSISTEMA

- PLAN DE ABANDONO

  - CRITERIOS

  - REQUERIMIENTOS

  - REQUERIMIENTO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

  - INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES A RETIRAR

  - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO

    - Preliminares

    - Desconexión, desmontaje del Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares

    - Restauración del lugar

    - Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el Establecimiento

  - COSTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAP CONTROL AMBIENTAL

  - CRONOGRAMA DEL PLAN DE ABANDONO

- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

  - ACTIVIDADES DEL ABANDONO QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES

  - COMPONENTES AMBIENTALES POSIBLES A SER AFECTADOS Y ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

  - POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

  - METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

  - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

  - EMISIONES GASEOSAS

  - RESIDUOS PELIGROSOS

  - RESIDUOS NO PELIGROSOS

  - MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

  - PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- BIBLIOGRAFÍA

- INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se refiere al Plan de Abandono Parcial para el Establecimiento de Venta al Público de GNV, operado por Servigas San Miguel SAC, con Ficha de Registro Nº 63514-102-2012.

  - UBICACIÓN (GEOGRÁFICA Y POLÍTICA)

La Estación de Servicios se ubica en la Prolongación Av. General José de La Mar N° 2382 y Av. José de la Riva Agüero N° 810, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

Se adjunta plano U-01: Ubicación y Situación.

  - FINALIDAD

Se propone al Plan de Abandono como paso previo al inicio de los trabajos para la modificación de la Estación de Servicios.

Este proceso se realiza en concordancia al Art. 102º del D.S. Nº 039-2014-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

  - ANTECEDENTES

En la actualidad la Estación de Servicios cuenta con instalaciones para:

- Recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos.

- Recepción, almacenamiento y despacho de GLP de uso automotor.

- Recepción, compresión, almacenamiento y despacho de GNV.

Cuando se realizaron los estudios para modificar la Estación de Servicios se consideró necesario retirar el Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares.

Notas:

- El operador de Combustibles Líquidos y GLP es la empresa Inversiones Uchiyama SAC.

- El operador del Establecimiento de Venta al Público de GNV es ña empresa Servigas San Miguel SAC.

  - ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

- EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID):

Para la delimitación del (AID) se establecen criterios de carácter técnico y ambiental.

- Criterios de carácter técnico:

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto. La Estación comprende una serie de componentes para la comercialización de Co.Li, GLP y GNV, y servicios complementarios.

- Criterios de carácter ambiental:

Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los potenciales efectos directos que las actividades del PAP producirán en el entorno circundante. La ejecución del PAP ocasionará efectos ambientales directos; las áreas hasta donde serán percibidos dichos efectos conformarán el AID.

Sobre la base de los criterios y consideraciones señaladas, se ha delimitado el AID; se encuentra determinada por el área dentro de los límites de propiedad de la Estación de Servicios, que es la zona donde se desarrollan las actividades de comercialización, atención al público y donde se ejecutará el PAP.

- EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII):

Para la delimitación del (AII) se establecen criterios de carácter normativo, técnico y ambiental.

- Criterios de carácter técnico:

EL AII no se relaciona con las áreas donde se encuentran los componentes de la Estación o donde se desarrollan las actividades propias de la Estación.

- Criterios de carácter normativo:

De acuerdo al Art. 10 del D.S. 037-2007-EM y Art. 1 del D.S. 050-2007-EM; se consideran 50 metros del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la Municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento. Dicha medición se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases.

- Criterios de carácter ambiental:

El AII del proyecto considera a los componentes del ambiente que potencialmente podrían ser alterados fuera del AID del PAP y del desarrollo de sus actividades.

Los locales, establecimientos del área de influencia indirecta son:

- Por el frente: cruzando la Prolongación Av. La Mar se tiene un parque, viviendas unifamiliares y multifamiliares, y restaurante.

- Por la derecha: viviendas, baños turcos, restaurante, entre otros.

- Por la izquierda: cruzando la Av. Riva Agüero se tiene una huaca, parque y viviendas.

- Por el fondo: viviendas multifamiliares.

  - TIPO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

La Estación de Servicios cuenta Zonificación Comercial, de acuerdo a lo verificado en la visita de campo.

- MARCO LEGAL

- Ley Nº 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos.

- Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos.

- Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente.

- Ley N° 29134 – Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

- D.S. N° 019-97-EM: Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo para uso automotor - Gasocentros.

- D.S. N° 037-2007-EM: Modificación de los Reglamentos de Establecimientos de GLP para uso automotor y de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos.

- D.S. Nº 004-2011-EM, Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

- R.M. N° 571-2008-MEM-DM, Lineamientos para la participación ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos (Artículo 57º y 58º).

- D.S. Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

- D.S. Nº 037-2008-PCM, Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.

- D.S. Nº 001-2010-MINAM, Transferencia de Funciones de Materia Ambiental del Osinergmin al OEFA.

- D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

- D.S. N° 002-2014-MINAM, Disposiciones Complementarias para la Aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

- D.S. Nº 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire.

- D.S. 014-2017-MINAM: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Guía para el Retiro de Servicios y el Reacondicionamiento de Tierra de Superficie e Instalaciones de Producción y Refinamiento de Petróleo del Comité Ambiental de ARIEL.

- D.S. N° 003-2013-VIVIENDA, aprueban Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición.

Durante la ejecución del Plan de Abandono Parcial la Empresa cumplirá con lo indicado en las normas ambientales mencionadas a fin de garantizar la conservación de la calidad ambiental en el área donde se desarrollará el proyecto.

- OBJETIVO

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos, de acuerdo a la normatividad vigente:

- Retirar el Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares.

- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Área del Predio:

Área		:	1107.75 m2

Linderos y medidas perimétricas:

Por el frente: con la Prolongación Av. La Mar en línea curva de 31.00 m.

Por la derecha: con propiedad de terceros en línea recta de 40.40 m.

Por la izquierda: con la Av. Riva Agüero en línea recta de 44.70 m.

Por el fondo: con propiedad de terceros en línea recta de 21.30 m.

Área a Intervenir:

El área involucrada en el Plan de Abandono Parcial, que comprende los comprende los componentes a abandonar es de 4 m2 (ver plano A-02).

DISTRIBUCIÓN DE ISLAS:

En el exterior (patio de maniobras) se tienen dos Islas para despacho de Co.Li, una Isla para despacho de GLP y tres Islas para despacho de GNV. Se cuenta con dos techos metálicos para cubrir las islas.

- Isla N° 1: un dispensador de 08 mangueras para despacho de DB5 S-50, G84P, G90P y G97P.

- Isla N° 2: un dispensador de 02 mangueras para despacho de GNV.

- Isla N° 3: un dispensador de 08 mangueras para despacho de DB5 S-50, G84P, G90P y G97P.

- Isla N° 4: un dispensador de 02 mangueras para despacho de GLP.

- Isla N° 5: un dispensador de 02 mangueras para despacho de GNV.

- Isla N° 6: un dispensador de 02 mangueras para despacho de GNV.

DISTRIBUCIÓN DE TANQUES Y CILINDROS PARA ALMACENAMIENTO:

| Tanque | Compartimiento | Producto | Capacidad (gal.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Gasohol 97 Plus | 5000 |
| 2 | 1 | Gasohol 90 Plus | 5000 |
| 3 | 1 | Diesel B5 S-50 | 5000 |
| 4 | 1 | Gasohol 95 Plus | 5000 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – CO.LI | 20000 |

| Tanque | Compartimiento | Producto | Capacidad (gal.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | GLP | 2000 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GLP | 2000 |

| Módulos | Cantidad de Cilindros | Producto | Capacidad (litros) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 de 125 litros c/u | GNV | 1250 |
| 2 | 10 de 125 litros c/u | GNV | 1250 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GNV | 2500 |

  - TIENDA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La construcción, por la derecha, consta de cuatro pisos.

- En el primer piso se tiene la tienda con servicios higiénicos (mujeres y varones), cuarto de sistemas, oficina 01, oficina, 02, subestación eléctrica, cuarto de tableros eléctricos y cuarto de máquinas. Por la derecha se tiene el recinto de compresión y almacenamiento (RCA), y el recinto para la estación de filtración y medición (EFM).

- En el segundo piso se tiene el directorio, oficina 03, oficina 04, terraza, oficio y vestidores (mujeres y varones).

- En el tercer piso se tiene al almacén 01 y depósito 01.

- En el cuarto piso se tiene el almacén 02 y depósito 02.

Se tiene un punto para servicio de aire y agua (por el fondo).

La Estación tiene un ingreso vehicular de 8.00 m y una salida de 5.80 m por la Prolongación   Av. La Mar, y un ingreso vehicular de 8.00 m y una salida de 6.00 m por la Av. Riva Agüero.

  - SISTEMA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

TANQUES PARA ALMACENAMIENTO

Los tanques están instalados de manera subterránea, aislados de elementos o parte del terreno que puedan producir corrosión en la superficie del tanque.

Los tanques se apoyan uniformemente sobre una capa de espesor mínimo de 30 cm de material inerte, no corrosivo y que no daña la capa protectora de los tanques.

Los tanques de combustibles están enterrados y protegidos para resistir los sistemas de carga exteriores a que pueda estar sometido. En ningún caso la protección es menor a la cubierta de 0.45 m de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo del pavimento.

Los tanques llevan una placa que identifica al fabricante, espesor de plancha, capacidad, fecha de fabricación y la presión de prueba a la que fue sometido. Las placas están instadas en lugar visible.

SISTEMA DE TUBERÍAS

Las tuberías de descarga (D.N. 4”), retorno de vapor (D.N. 3”) y ventilación (D.N. 2”) son de acero al carbono Sch-40. Fueron probadas a una presión de 3 psi, por un tiempo de 30 minutos

Las tuberías de despacho son de acero al carbono Sch-40 D.N. 2", estarán diseñadas para que suministren combustible de las bombas sumergibles hasta los dispensadores. Fueron probadas a una presión de 60 psi, por un tiempo de 30 minutos.

Se emplearon conexiones roscadas F.N. S-150 (codos, uniones, tees, etc).

Toda llegada de tuberías a los dispensadores cuenta con sus respectivas válvulas de cierre de emergencia contra impacto.

Las tuberías están enterradas a una profundidad mínima de 0.40 m respecto al nivel del piso terminado y serán cubiertas con arena fina.

Las tuberías de ventilación tienen la pendiente continua mínima de 1.5% hacia los tanques.

  - GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP

Se tiene un tanque de almacenamiento de 2000 gal. El tanque está construido según norma ASME Sección VIII División 1 y con una presión de diseño de 250 psi. El tanque fue fabricado mediante proceso de soldadura por ambos lados, asegurándose un 100% de penetración. El cuerpo está constituido por anillos de planchas roladas. Las tapas están conformadas por una pieza bombeada.

La protección exterior del tanque se realizó con Coaltar Epóxico 16 mils, pues su instalación es soterrada. Los instrumentos están en el domo superior, el cual es accesible a través de una tapa. El tanque no está conectado a tierra, pues afectaría el sistema de protección catódica.

La válvula de seguridad del tanque para el uso de GLP está entubada y protegida del ingreso de elementos extraños y de la lluvia por dispositivos que evitan la corrosión y el deterioro de la válvula. El sistema de descarga es vertical.

TOMA DE LLENADO DE GLP

Próxima al área de almacenamiento, se instaló la toma de llenado y la toma de retorno de vapor al camión cisterna, ambas en un buzón a ras del piso.

La toma de llenado cuenta con 01 válvula de cierre de emergencia (shut off), 01 manguera flexible, 01 válvula de desconexión rápida (pull away) y su respectiva válvula de llenado    D.N. 1.1/4”.

La toma para retorno de vapor cuenta con 01 válvula tipo bola, 01 manguera flexible, 01 válvula de desconexión rápida (pull away) y su respectiva válvula de llenado D.N. 3/4”.

Para la válvula de desconexión rápida se fabricó e instaló un anclaje adecuado, de tal modo que, al producirse una tracción excesiva por alguna causa no prevista, ésta válvula se desconectará en ambos lados, manguera y tubería rígida, sin producir fuga.

La válvula de cierre de emergencia cuenta con un sistema de cierre manual remoto y cierre manual en el sitio de instalación.

BOMBA DE DESPACHO PARA GLP

La bomba utilizada en el sistema de despacho de GLP es accionada por un motor a prueba de explosión, está especialmente diseñada para operaciones seguras y sin cavitación. La bomba es adecuada para servicio de GLP y está marcada con la presión máxima de trabajo.

La bomba está protegida contra sobrepresiones en la sección de descarga por tres dispositivos: una válvula de retorno de líquidos manual, una válvula by pass calibrada a la presión de trabajo y una válvula de seguridad interna (de recirculación) que actuará en caso de que los dos sistemas anteriores fallen. La bomba está instalada sobre una base de concreto y tendrá conexión para descarga de corriente estática.

Las instalaciones de la succión cuentan con una válvula de corte, filtro, visor de flujo y manguera flexible.

SISTEMA DE TUBERÍAS DE GLP

Las tuberías y facilidades satisfacen los requisitos de la norma ANSI B31.3.

Todos los materiales, incluyendo las válvulas, sellos, empaques y demás son resistentes al GLP y a las condiciones de servicio.

Los filtros, medidores y otros son adecuados para el servicio de GLP y están marcados con la presión máxima de trabajo.

Las tuberías son de acero al carbono, ASTM A-53, Sch-80 (temperatura de fusión promedio de 1400 ºC) para los tramos roscados y soldados. Los accesorios roscados y accesorios socket weld S-3000 (codos, tees, etc.) son de acero al carbono ASTM A105 y dimensiones según ANSI/ASME B16.9 y B16.11.

Las partes metálicas de los accesorios que resisten presión tienen punto de fusión mínimo de 816 ºC, de acuerdo con lo indicado en la NFPA 58.

Las empaquetaduras tienen un punto de fusión sobre los 538 °C.

Para la protección pasiva de las tuberías se utilizó recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarillo ocre. Se pintó en negro (por cada metro de tubería) las siglas GLP y flechas que indicando el sentido de flujo.

Los tramos enterrados de tuberías cuentan con un sistema de protección catódica.

  - ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE GNV

ACOMETIDA DE GAS NATURAL

Accesorio de Ingreso a la Estación (AIE):

El gas natural es captado desde la red de suministro con una Válvula de Servicio.

El AIE es la red de tuberías instaladas entre la válvula de servicio y la EFM, este permite el ingreso de gas natural desde la red de suministro.

La presión del gas natural varía, de acuerdo a la ubicación del establecimiento, entre 1 y           5 barg, el AIE está construido con tuberías de acero al carbono de Sch-40 D.N. 4” con accesorios para soldadura a tope.

Estación de Filtración y Medición (EFM)

Se localiza en un recinto separado del sistema de compresión. Su función es filtrar y medir el caudal de gas natural que suministra la distribuidora, para ello se instaló un medidor aprobado por la distribuidora.

El sistema de medición es operado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y normas.

El medidor es de tipo rotativo calibre G-100 S-150 D.N. 3” y contará con los sistemas requeridos para corregir el volumen registrado a condiciones estándar de presión y temperatura.

La EFM se diseñó y construye con doble ramal (uno para by pass). Los materiales utilizados son tuberías y accesorios de acero al carbono Sch-40 D.N. 3” y 4”, diseñados para soportar la presión de suministro de la red de distribución que varía entre 1 y 5 barg, dando cumplimiento a las normas aplicables.

Se instaló una válvula con actuador neumático S-150 D.N. 4” aguas arriba de la EFM, esta cortará el suministro de gas al ser accionado cualquier pulsador de parada de emergencia.

INSTALACIONES INTERNAS

Red de Tuberías entre la EFM y Compresor

Los materiales utilizados son tuberías y accesorios para soldadura a tope Sch-40 D.N. 3” de acero al carbono, diseñados para soportar la presión de suministro de la red de distribución.

En esta red se tiene una válvula con actuador neumático aguas abajo de la EFM, una válvula check y una válvula de accionamiento manual S-150 D.N. 3”.

Compresor de GNV

Es el encargado de tomar el gas y someterlo al proceso de compresión, elevando la presión a 250 barg, para posteriormente almacenarlo y proporcionar un llenado rápido a los tanques de los vehículos, logrando aumentar la autonomía de los mismos.

El compresor está compuesto por un motor que es el que genera el movimiento, una carcasa en la cual está montado el conjunto móvil del compresor, (pistones, bielas y cigüeñal); y además los equipos auxiliares (intercambiador de calor, tubería de interconexión del gas, válvulas de seguridad, etc.)

El compresor eleva la presión utilizando etapas, a la salida de cada etapa de compresión el gas pasa a través de un intercambiador de calor para su enfriamiento. El gas retorna enfriado a la siguiente etapa de compresión hasta completar el ciclo.

El compresor está comandado por un tablero de control, diseñado bajo un esquema eléctrico y de control automático, de tal manera que los interruptores de arranque y parada envían la señal para iniciar o terminar los ciclos. Adicionalmente, están conectados al sistema de seguridad para paradas de emergencia.

Batería para Almacenamiento de GNV

Son cilindros de acero dispuestos de manera vertical cuya función es almacenar el gas que entrega el compresor a una presión de 250 barg y que posteriormente pasa a los surtidores por medio de tuberías que están conectadas a la batería de los cilindros.

Los cilindros están dispuestos en dos módulos de 10 unidades c/u, firmemente asegurados a un soporte en una estructura metálica. La capacidad de cada uno de los cilindros empleados en los módulos es de 125 litros (en total 2500 litros) y brinda la flexibilidad de adicionar fácilmente mayor volumen de almacenamiento.

La batería de almacenamiento cuenta con válvulas individuales para los cilindros, válvula esférica manual de bloqueo general de salida, válvulas de exceso de flujo, válvula de seguridad por sobre presión y tuberías de interconexión en acero inoxidable. En la misma se encuentra el dispositivo que controla la presión de arranque y parada del compresor.

Red de Tuberías de Tuberías entre el Compresor, Almacenamiento y Dispensadores

Está constituida por las tuberías que llevan gas natural comprimido desde el compresor a cada uno de los dispensadores.

Se utilizaron tuberías en acero al carbono sin costura de Sch-160 D.N. 1” aptas para operar a la presión de trabajo de 250 barg.

Aguas abajo del compresor, en la red hacia el almacenamiento, se tiene una válvula esférica roscada de accionamiento manual y una válvula check roscada S-6000 D.N. 1”.

Aguas abajo del almacenamiento, en la red hacia los dispensadores, se tiene un panel de prioridad para el flujo de GNV.

DISPENSADORES

Los dispensadores para GNV son los elementos utilizados para el abastecimiento, medición, control y registro del GNV; suministran el gas regulado a los vehículos convertidos a GNV, con una presión máxima de suministro de 200 barg.

El dispensador está compuesto por una unidad dispensadora medidora, una manguera de llenado provista de un sistema de seguridad (break away), sistema de bloqueo por exceso de flujo (ubicado inmediatamente aguas arriba de la manguera de despacho) y de una boquilla de llenado. Los dispensadores poseen medidores (de volumen o de masa) que indican la cantidad de gas en metros cúbicos que son despachados, el costo total de la venta y el precio por metro cúbico.

Se tienen tres dispensadores de la marca IMW, caudal máximo 300 Sm3/h y tienen dos mangueras c/u.

  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Subestación eléctrica

Se tiene un recinto con un transformador de tensión de 22.9-10/0.44-0.22 kV. Trifásico, de 400 kVA compartido en 320 kVA (80% en el lado de 0.46 kV) y 80 kVA (20% en el lado de  0.23 kV), 60 Hz impedancia de cortocircuito de 4%, máximo nivel de ruido de 55 dBA, el transformador está diseñado y construido para soportar los efectos térmicos y dinámicos de un cortocircuito cumpliendo con las exigencias indicadas en la norma IEC 60076-5, además deberá cumplir con la norma ANSI C57.12.22-1993 y ANSI C57.12.24-2000.

Alimentador

Se cuenta con una acometida del transformador al tablero de barras (TB), desde este punto (barra 220 V) se alimentan a los demás tableros en 220 V, y desde la barra de 440V se alimentará al tablero del compresor.

Las acometidas son trifásicas con 440 y 220V, 60Hz compuesto por cables NYY. Desde el tablero Alumbrado (TA), se alimenta al UPS de la consola de interface, UPS del sistema estabilizado y al sistema 220V del tablero del compresor (TGNV) y todos los demás tableros.

Tableros

Se cuenta con un tablero de barras TB (desde este punto alimenta a los demás tableros), como el TA (Tablero Alumbrado, el cual alimenta los circuitos de iluminación, consola de interface y central de monitoreo) y el tablero del compresor (Suministrado por el fabricante el cual comanda íntegramente el sistema de arranque, protección y control del motor del compresor de GNV con sus servicios periféricos).

  - INSTALACIONES SANITARIAS

SISTEMA DE AGUA:

El sistema de abastecimiento de agua proviene de la red pública (a cargo de Sedapal), el consumo está destinado al público y al personal de la Estación.

En cada baño o servicio se tiene válvulas de compuerta que permitan independizar grupos de aparatos, permitiendo la reparación o mantenimiento de un grupo en particular, sin interrumpir el servicio a los demás baños.

SISTEMA DE DESAGÜE:

Los tubos de desagüe son de PVC en la edificación y en el patio de maniobras.

El desagüe funciona íntegramente por gravedad con una pendiente mínima de 1 %, se tiene ubicado convenientemente cajas de registro para permitir un buen mantenimiento de las redes de desagüe.

En los baños se cuenta con tubos de ventilación necesarios para el óptimo funcionamiento de los aparatos sanitarios sin interferencias. Se cuenta con registros de piso que permiten dar mantenimiento a las redes dentro de estos espacios. Finalmente se descargarán los desagües a la red pública (a cargo de Sedapal).

  - SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES TIPO ABC DE PQS

Edificación y Servicios Complementarios:

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor es de múltiple propósito del tipo ABC de PQS, están colocados de la siguiente manera:

- Uno (01) en cada nivel de la edificación.

Combustibles Líquidos y Gasocentro de GLP:

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor es de múltiple propósito del tipo ABC de PQS, están colocados de la siguiente manera:

- Uno (01) por la Isla N° 3 (Co.Li); con rating de extinción con certificación UL no menor a 20A:80BC.

- Uno (01) por la Isla N° 4 (GLP); con rating de extinción con certificación UL no menor a 20A:80BC.

Se tiene un (01) extintor rodante de 50 kg tipo ABC de PQS y rating de extinción certificado UL no menor a 40A:240BC, cerca al tanque de GLP.

Establecimiento de Venta al Público de GNV:

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor será de múltiple propósito del tipo ABC de PQS, están colocados de la siguiente manera:

- Tres (03) en el Recinto de Compresión y Almacenamiento.

- Uno (01) en la EFM.

- Uno (01) en cada isla de GNV (total 03).

Se tiene un (01) extintor rodante de 70 kg tipo ABC de PQS, al costado de la edificación.

EXTINTORES DE CO2

- Uno (01) por el cuarto de tableros eléctricos.

- Uno (01) por la subestación eléctrica.

DETECTORES DE FUGAS DE GAS

Gasocentro de GLP:

- Uno (01) en la descarga de GLP.

- Uno (01) en la bomba de GLP.

- Uno (01) por el dispensador de GLP.

Establecimiento de Venta al Público de GNV:

- Uno (01) por el compresor de GNV.

- Uno (01) por cada módulo de almacenamiento de GNV, en total 02.

- Uno (01) en la EFM.

- Uno (01) en cada dispensador de GNV, en total 03.

PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA

Combustibles Líquidos y Gasocentro de GLP:

- Dos (02) por la fachada de la edificación.

Establecimiento de Venta al Público de GNV:

- Cuatro (04) en el RCA.

- Uno (01) en la EFM.

- Uno (01) cada dispensador de GNV (total 03).

- Uno (01) en el cuarto de tableros.

- Uno (01) en la fachada de la edificación.

BALDES Y CILINDROS CON ARENA

- Dos (02) baldes por las islas de combustibles líquidos, uno (01) por cada isla.

- Un (01) cilindro en el patio de maniobras.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Uno (01) por la oficina.

HIDRANTES Y RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

En áreas urbanas, es necesario, que la red pública de agua, además de ser constante tenga un mínimo de dos (02) hidrantes o grifos contra incendios, en un radio no mayor a cien (100) metros de la Estación de Servicios.

A la derecha de la Estación se tiene un hidrante y otro por el fondo, ver plano U-01.

OTRAS CONSIDERACIONES

- Presencia permanente del Administrador de la Estación de Servicios en el día y un Jefe de Playa en las noches, entrenados en operaciones y procedimientos de seguridad de acuerdo a las Normas Técnicas y Ambientales.

- Las tomas de descarga a los tanques para almacenamiento cuentan con conexiones de ajuste hermético (macho y hembra).

- Los camiones cisternas de Co.Li. y GLP descargan en la zona asignada sin interferir el tránsito ni el normal funcionamiento de la Estación de Servicios.

- Instalación de interruptor general de corte de energía eléctrica en zona al exterior y de fácil acceso.

- Todas las islas cuentan con defensas de tubos de fierro empotrado.

- Las cabeceras de las islas en ambos extremos tienen protecciones mecánicas de fierro, las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad. Su altura no es inferior a 1 metro medida a partir del nivel del piso del carril de carga.

  - CONDICIONES ACTUALES DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES

COMPONENTE SUELO:

Área de Servicios (Fuente primaria)

La Estación cuenta con edificaciones e instalaciones que tienen fines comerciales y actividades relacionadas a su funcionamiento.

- Por la derecha el suelo está ocupado por una edificación de cuatro pisos:

- En el primer piso se tiene la tienda con servicios higiénicos (mujeres y varones), cuarto de sistemas, oficina 01, oficina, 02, subestación eléctrica, cuarto de tableros eléctricos y cuarto de máquinas. Por la derecha se tiene el recinto de compresión y almacenamiento (RCA), y el recinto para la estación de filtración y medición (EFM).

- En el segundo piso se tiene el directorio, oficina 03, oficina 04, terraza, oficio y vestidores (mujeres y varones).

- En el tercer piso se tiene al almacén 01 y depósito 01.

- En el cuarto piso se tiene el almacén 02 y depósito 02.

- Por el frente y la izquierda, en el patio de maniobras, el suelo está ocupado por:

- Seis islas de despacho.

- La red mecánica (subterránea) de Co.Li, GLP y GNV.

- Los circuitos eléctricos (subterráneas).

- Tanques para almacenamiento de combustibles líquidos.

- Tanque para almacenamiento de GLP.

El patio de maniobras de la Estación de Servicios, se encuentra pavimentada.

COMPONENTE AGUA (Fuente primaria)

- El distrito cuenta con servicios de agua potable. La ubicación de la Estación de Servicios corresponde a una Zona Urbana.

- El sistema de abastecimiento de agua potable correspondiente a la Estación de Servicios proviene de la red pública (a cargo de Sedapal). Se cuenta con una red de tuberías para garantizar el adecuado suministro de agua a todas las instalaciones.

- No se tienen cursos de agua natural o antrópicas en un radio menor de 50 m desde los linderos de la Estación.

NAPA FREÁTICA (Fuente primaria)

- En la zona donde se ubica el establecimiento, está a una profundidad mayor a los 5 m, ello fue verificado durante la instalación del tanque para almacenamiento de GLP.

COMPONENTE AIRE

En cuanto al componente aire; la Estación se ubica en una zona urbana, se tienen emisiones de gases de combustión debido a que la Prolongación Av. José de La Mar y la Av. José de la Riva Agüero son altamente transitadas pero este fenómeno es propio del transporte.

El ruido generado en la Estación se debe básicamente al funcionamiento del Compresor          de GNV.

Resultados del monitoreo del ruido realizado el 29 de diciembre del 2018 (Fuente: Informe de Monitoreo del Cuarto Trimestre 2018)

Resultados del monitoreo del ruido realizado el 14 de febrero del 2019 (Fuente: Informe de Monitoreo del Primer Trimestre 2019)

  - CONDICIONES ORIGINALES DEL ECOSISTEMA (Fuente: primaria)

El Establecimiento de Venta al Público de GNV fue instalado en el año 2007. Las condiciones originales del ecosistema en la zona que se emplaza la Estación de Servicios corresponden a un ecosistema urbano.

El ecosistema urbano se puede definir como una comunidad biológica donde los humanos representan la especie dominante y donde la estructura física del ecosistema es básicamente el medio edificado. Es también el conjunto de condiciones artificiales que se caracterizan por la intervención total del hombre.

Una particularidad del ecosistema urbano son los recorridos horizontales de los recursos acuíferos, alimenticios, eléctricos y de combustibles.

El ecosistema urbano genera sus condiciones ambientales, lumínicas, geomorfológicos, etc., independientemente del entorno, pues supone una alteración importante en las condiciones ambientales.

- PLAN DE ABANDONO

  - CRITERIOS

El Plan de Abandono Parcial (PAP) se realizó en cumplimiento a lo establecido en el Art. 98 del D.S. 039-2014-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

El PAP delinea las medidas que se adoptaran para:

- Retirar el Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares.

El Plan de Abandono Parcial incluye lo siguiente:

- Preliminares; suspensión de la operación y el corte de energía eléctrica del Dispensador de GNV de la Isla N° 5. Instalación del cerco y malla de seguridad, y señalización.

- Desconexión y desmontaje del Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares, el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos, los requerimientos de recursos humanos y materiales.

- La restauración del lugar; consistirá en el trabajo necesario para devolver al área su condición de manera que no afecte al medio ambiente.

- Las medidas señaladas en el presente Plan de Abandono proporcionarán la protección para la salud humana y el medio ambiente a largo plazo.

  - REQUERIMIENTOS

Los requisitos mínimos para el Plan de Abandono Parcial correspondiente al Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares:

- Comunicar a la DGAAE la decisión de efectuar el Abandono Parcial.

- Desarrollar un Plan de Abandono Parcial para el retiro del Dispensador de GNV de la   Isla N° 5 y elementos auxiliares.

- Manejo y disposición final de residuos generados.

- Restauración del lugar garantizando la protección ambiental y seguridad a largo plazo.

  - REQUERIMIENTO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

  - INVENTARIO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES A RETIRAR

Establecimiento de Venta al Público de GNV

  - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO

Se enfocó el Plan de Abandono, asegurando el uso futuro del área sin restricciones, eliminando los problemas que pudiesen suscitarse en el medio ambiente y la salud.

Los procedimientos se seguirán acorde con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Normas ambientales y de Seguridad proporcionando mejores condiciones de trabajo para todo el personal que labora en la Estación de Servicios.

Cuando el Plan de Abandono esté aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas. El titular solicitará a la OEFA la verificación del Plan de Abandono antes de iniciar los trabajos de ejecución del mismo en conformidad con la normatividad vigente.

    - Preliminares

Para llevar a cabo la ejecución del Plan de Abandono Parcial se deberá:

- Despacho del GNV remanente hasta llegar a la mínima presión.

- Suspender el despacho de GNV en la Isla N° 5.

- Realizar el corte de la corriente eléctrica en la Isla N° 5.

- Realizar el inventario de equipos y elementos auxiliares, y sus condiciones de conservación.

- Señalización e instalación de la malla de seguridad.

Señales preventivas: se colocarán en tramos de aproximación al ingreso de la Estación de Servicios. Las señales más empleadas serán: “Trabajos de Desmontaje”, “Acceso Cerrado”, etc.

Señales reglamentarias: se colocarán antes del ingreso y vías a las instalaciones. Las más empleadas serán las siguientes: “Pare”, “Velocidad Máxima”, etc.

Señales informativas: tienen el objeto de identificar las vías de ingreso y salida, las horas de uso. Durante la etapa de abandono, las más comunes son los paneles que informan sobre cercanías a zonas de desmontaje, zona de almacenamiento temporal de residuos, etc.

Señalización ambiental: tiene como propósito velar por la protección ambiental durante el desarrollo del plan de abandono. Consistirá en colocar letreros que indiquen al personal de obra la importancia de conservar el medio ambiente.

Los paneles contendrán frases breves como, por ejemplo: “Use el Claxon solo cuando sea necesario, “coloque los residuos en los cilindros respectivos”.

    - Desconexión y desmontaje del Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares

- Antes de realizar la desconexión del Dispensador de GNV se procederá a realizar pruebas de explosividad, se iniciarán los trabajos cuando el explosímetro marque cero.

- Desconexión y desmontaje del Dispensador de GNV y elementos auxiliares con el personal idóneo, herramientas y equipos adecuados.

    - Restauración del lugar

La restauración del lugar consistirá en todo el trabajo que se requiere para su uso futuro.

El Dispensador de GNV está instalado sobre la superficie de la Isla N° 5 (de concreto).

La Isla N° 5 no será intervenida debido a que alberga una columna metálica que soporta al techo sobre las islas.

    - Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el Establecimiento

Residuos Peligrosos

- No se generarán residuos de este tipo.

Residuos No Peligrosos

- Se tendrán alrededor de 2 kg de residuos domésticos almacenados en un recipiente metálico; papeles, cartones, envolturas de galletas, envases de bebidas, trapos, waipes, etc. Todos los días serán entregados a los camiones recolectores de la municipalidad para su disposición final.

Manejo y disposición final del Dispensador y elementos auxiliares

Establecimiento de Venta al Público de GNV

  - COSTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAP Y CONTROL AMBIENTAL

  - CRONOGRAMA DEL PLAN DE ABANDONO

- Los trabajos del PAP serán ejecutados entre lunes a sábado, entre las 8:00 y 17:00 horas.

- La Ejecución del PAP iniciará, como máximo, 03 días después de obtener la aprobación.

- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES                                            IMPACTOS AMBIENTALES

  - ACTIVIDADES DEL ABANDONO QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES

Las actividades a evaluar de acuerdo al apartado anterior (Ejecución del Plan de Abandono Parcial) son las siguientes:

- Preliminares.

- Desconexión y desmontaje del Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares

- Restauración de lugar.

  - COMPONENTES AMBIENTALES POSIBLES A SER AFECTADOS Y ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

| COMPONENTES AMBIENTALES | ASPECTOS AMBIENTALES |
| --- | --- |
| Aire | Generación de material particulado. |
|  | Generación de ruido. |
| Suelo | Generación de residuos sólidos. |
| Socioeconomía | Generación de empleo temporal. |

  - POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

Impactos al aire

Este recurso será impactado en forma directa pero temporal por:

- Alteración de la calidad por el polvo fugitivo por las actividades.

- Alteración de los niveles base del ruido por el uso de herramientas y equipos.

Impactos al suelo

- Alteración de la calidad por residuos sólidos:

- Papeles, cartones, envolturas de galletas, envases de bebidas, etc.

- Waipes y trapos empleados para limpiar y retirar el polvo del Dispensador y elementos auxiliares, no se emplearán sustancias químicas para la limpieza.

Impactos socieconómicos

- Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del nivel de empleo (temporal) para la ejecución del Plan de Abandono Parcial (en promedio 03 personas).

  - METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

La evaluación de los potenciales impactos ambientales identificados se realizó a través de la aplicación de la metodología de CONESA (versión 2010), que utiliza los siguientes parámetros: Naturaleza (N), intensidad (IN), extensión (EX), momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), sinergia (SI), acumulación (AC), efecto (EF), periodicidad (PR) y recuperabilidad (MC).

(*) Cuando la acción causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas correctoras, la Intensidad se referirá al Grado de Construcción, Regeneración o Recuperación del medio afectado.

(**) Cuando la aparición del efecto consecuencia de la actuación o intervención simultanea de dos o más acciones, en vez de potenciar el grado de manifestación de la suma de los efectos que se producirían si las acciones no actuaran simultáneamente, presenten un debilitamiento del mismo, la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, disminuyendo el valor de la importancia del impacto.

(***) En los casos, en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del impacto, a los impactos irregulares (a periódicos y esporádicos), se les designará un valor superior a lo establecido pudiendo ser (4).

La escala de relevancia se detalla a continuación:

  - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

  - EMISIONES GASEOSAS

Para evitar o minimizar las emisiones gaseosas de las instalaciones y equipos de operación, se debe cumplir con lo siguiente:

- Se humedecerá el área donde se realice el abandono antes de realizar las actividades de abandono con el fin de minimizar la generación de partículas. El agua provendrá de la red existente de agua potable, el volumen total será de 5 litros aproximadamente.

- Para la desconexión del dispensador se emplearán únicamente herramientas y equipos manuales.

- Se empleará una camioneta para traslado del dispensador y elementos auxiliares, la misma que se encontrará en buen estado para maximizar la eficiencia de la combustión del motor y minimizar las emisiones gaseosas; se solicitará el sustento de la revisión técnica con frecuencia anual u otros medios para verificar que se encuentre en buen estado.

- La ejecución del plan de abandono será entre lunes y sábado, entre las 8:00 y 17:00 horas (horario diurno).

  - RESIDUOS PELIGROSOS

- No se generarán residuos de este tipo.

  - RESIDUOS NO PELIGROSOS

- Se contará con 03 personas para la ejecución del Plan de Abandono.

La ejecución del Plan de Abandono tomará 5 horas. El volumen estimado de residuos domésticos es de 0.50 kg. Serán almacenados temporalmente en un recipiente metálico con tapa y rotulado, identificando así el tipo de residuo que almacena.

Los residuos domésticos (todos los días) son entregados a los camiones recolectores de la municipalidad para su disposición final.

  - MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

  - PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

NO SE PROPONE monitoreo de la calidad del aire considerando que:

- El Dispensador de GNV no es un equipo para almacenamiento, cuenta con una válvula de corte que la aísla de la red de tuberías a menos de 0.50 m.

- El Dispensador de GNV está instalado sobre la superficie de la Isla N° 5 (de concreto).

- Se trata de una actividad a realizarse en un periodo de tiempo corto.

NO SE PROPONE monitoreo del nivel de ruido considerando que:

- Para la desconexión del dispensador se emplearán únicamente herramientas y equipos manuales.

- Se empleará una camioneta únicamente para traslado del dispensador y elementos auxiliares.

- Se trata de una actividad a realizarse en un periodo de tiempo corto.

NO SE PROPONE monitoreo de la calidad del suelo considerando que:

- El Dispensador de GNV está instalado sobre la superficie de la Isla N° 5 (de concreto).

- La Isla N° 5 no será intervenida debido a que alberga una columna metálica que soporta al techo sobre las islas.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan de abandono considera el retiro del Dispensador de GNV de la Isla N° 5 y elementos auxiliares, utilizando adecuados procedimientos de seguridad para no ocasionar algún tipo de daño ambiental.

- El plazo de ejecución del cronograma del Plan de Abandono es de 05 horas.

- Los residuos sólidos domésticos serán entregados al camión recolector municipal quien se encargará de trasladarlos al relleno sanitario municipal para su disposición final.

- Los residuos serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) para luego entregarlos para su disposición final, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- BIBLIOGRAFÍA

- TUPA del Ministerio de Energía y Minas – Año 2014.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos – Ministerio de Energía y Minas.