SOLICITANTE	:	COESTI S.A.

PROYECTO	:	PLAN DE ABANDONO PARCIAL                                TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS N° 1, 2 Y 3, Y                       TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE GLP

DIRECCIÓN	:	CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 30, PARCELA B21, EX FUNDO SAN PEDRO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN

  - UBICACIÓN (GEOGRÁFICA Y POLÍTICA)

  - FINALIDAD

  - ANTECEDENTES

  - DISTRIBUCIÓN DE TANQUES

  - ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

  - TIPO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

- MARCO LEGAL

- OBJETIVO

- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

  - DISTRIBUCIÓN DE ISLAS

  - DISTRIBUCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO

  - TIENDA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

  - SISTEMA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

  - GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR

  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

  - INSTALACIONES SANITARIAS

  - SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

  - CONDICIONES ACTUALES DE LOS COMPNENTES AMNBIENTALES

  - CONDICIONES ORIGINALES DEL ECOSISTEMA

- PLAN DE ABANDONO

  - CRITERIOS

  - REQUERIMIENTOS

  - REQUERIMIENTO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

  - INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS A RETIRAR

  - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO

    - Planificación

    - Preliminares

    - Retiro del cerco metálico del tanque de GLP

    - Demolición de pavimento, excavaciones, movimiento de tierras y obras civiles

    - Limpieza y desgasificación de los tanques de Co.Li. y GLP

    - Limpieza y desgasificación de las tuberías

    - Desconexión y desmontaje

    - Restauración del lugar

    - Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el Establecimiento

  - COSTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAP CONTROL AMBIENTAL

  - CRONOGRAMA DEL PLAN DE ABANDONO

- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

  - ACTIVIDADES DEL ABANDONO QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES

  - COMPONENTES AMBIENTALES POSIBLES A SER AFECTADOS Y ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

  - POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

  - METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

  - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

  - EMISIONES GASEOSAS

  - RESIDUOS PELIGROSOS

  - RESIDUOS NO PELIGROSOS

  - MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

  - PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- BIBLIOGRAFÍA

- INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se refiere al Plan de Abandono Parcial para la Estación de Servicios Pansur, operada por Coesti SA, con Ficha de Registro Nº 21358-056-290816.

  - UBICACIÓN (GEOGRÁFICA Y POLÍTICA)

La Estación de Servicios se ubica en la Carretera Panamericana Sur km 30, Parcela B21,       Ex Fundo San Pedro, distrito de Lurín provincia y departamento de Lima.

Se adjunta plano U-01: Ubicación y Situación.

  - FINALIDAD

Se propone al Plan de Abandono como paso previo al inicio de los trabajos para la modificación de la Estación de Servicios.

Cabe señalar que para las modificaciones en la Estación de Servicios se está gestionando la aprobación de un ITS.

Este proceso (PAP) se realiza en concordancia al Art. 102º del D.S. Nº 039-2014-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” y al Art. 52º del D.S. Nº 030-98-EM, Reglamento para la comercialización de Hidrocarburos; Art. 20º del D.S. Nº 052-93-EM, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos; Art. 32º del D.S. Nº 054-93-EM, Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos.

  - ANTECEDENTES

En la actualidad la Estación de Servicios cuenta con instalaciones para:

- Recepción, almacenamiento y despacho de Combustibles Líquidos.

- Recepción, almacenamiento y despacho de GLP de uso automotor.

Cuando se realizaron los estudios previos para modificación de la Estación de Servicios se consideró necesario:

- Retirar los equipos y otros elementos del Sistema de Co.Li: tanques de Co.Li, bombas, dispensadores, red de tuberías (descarga, despacho y venteo).

- Retirar los equipos y otros elementos del Gasocentro de GLP: tanque de GLP, bomba, dispensador, red de tuberías (descarga, despacho y retorno de vapor).

  - DISTRIBUCIÓN DE TANQUES

| Tanque N° | Compartimiento | Producto | Capacidad (gal.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Diesel B5 S-50 | 8000 |
| 2 | 1 | Gasohol 90 Plus | 4000 |
|  | 2 | Gasohol 95 Plus | 4000 |
| 3 | 1 | Gasohol 97 Plus | 4000 |
|  | 2 | Gasohol 95 Plus | 4000 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – CO.LI. | 24000 |

| Tanque N° | Compartimiento | Producto | Capacidad (gal.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | GLP | 3200 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GLP | 3200 |

  - ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

- EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID):

Para la delimitación del (AID) se establecen criterios de carácter técnico y ambiental.

- Criterios de carácter técnico:

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto. La Estación comprende una serie de componentes para la comercialización de GLP y GNV, y servicios complementarios.

- Criterios de carácter ambiental:

Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los potenciales efectos directos que las actividades del PAP producirán en el entorno circundante. La ejecución del PAP ocasionará efectos ambientales directos; las áreas hasta donde serán percibidos dichos efectos conformarán el AID.

Sobre la base de los criterios y consideraciones señaladas, se ha delimitado el AID; se encuentra determinada por el área dentro de los límites de propiedad de la Estación de Servicios, que es la zona donde se desarrollan las actividades de comercialización, atención al público y donde se ejecutará el PAP.

- EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII):

Para la delimitación del (AII) se establecen criterios de carácter normativo, técnico y ambiental.

- Criterios de carácter técnico:

EL AII no se relaciona con las áreas donde se encuentran los componentes de la Estación o donde se desarrollan las actividades propias de la Estación.

- Criterios de carácter normativo:

De acuerdo al Art. 10 del D.S. 037-2007-EM y Art. 1 del D.S. 050-2007-EM; se consideran 50 metros del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la Municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento. Dicha medición se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases.

- Criterios de carácter ambiental:

El AII del proyecto considera a los componentes del ambiente que potencialmente podrían ser alterados fuera del AID del PAP y del desarrollo de sus actividades.

Los locales, establecimientos del área de influencia indirecta son:

Por el frente: Carretera Panamericana Sur, con 69.54 m.

Por la derecha: propiedad de terceros, con 28.79 / 75 m.

Por la izquierda: Calle rural, con 100 m.

Por el fondo: propiedad de terceros, con 50 m.

  - TIPO DE ZONIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

La Estación de Servicios cuenta Zonificación ZTE (Zona de Tratamiento Especial).

- MARCO LEGAL

- Ley Nº 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos.

- Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos.

- Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente.

- Ley N° 29134 – Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

- D.S. Nº 052-93-EM, Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos y su modificatoria D. S. N° 036–2003–EM. (Artículo 118 al 120).

- D.S. Nº 054-93-EM, Reglamento de Seguridad para Venta al Público de Combustibles (Artículo 32º).

- D.S. Nº 030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (Artículo 52).

- D.S. N° 019-97-EM: Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo para uso automotor - Gasocentros.

- D.S. N° 037-2007-EM: Modificación de los Reglamentos de Establecimientos de GLP para uso automotor y de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos.

- D.S. Nº 004-2011-EM, Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

- R.M. N° 571-2008-MEM-DM, Lineamientos para la participación ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos (Artículo 57º y 58º).

- D.S. Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

- D.S. Nº 037-2008-PCM, Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.

- D.S. Nº 001-2010-MINAM, Transferencia de Funciones de Materia Ambiental del Osinergmin al OEFA.

- D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

- D.S. N° 002-2014-MINAM, Disposiciones Complementarias para la Aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

- D.S. Nº 003-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire.

- D.S. 014-2017-MINAM: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Guía para el Retiro de Servicios y el Reacondicionamiento de Tierra de Superficie e Instalaciones de Producción y Refinamiento de Petróleo del Comité Ambiental de ARIEL.

- D.S. N° 003-2013-VIVIENDA, aprueban Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición.

Durante la ejecución del Plan de Abandono Parcial la Empresa cumplirá con lo indicado en las normas ambientales mencionadas a fin de garantizar la conservación de la calidad ambiental en el área donde se desarrollará el proyecto.

- OBJETIVO

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos, de acuerdo a la normatividad vigente.

- Realizar el lavado de los tanques de combustibles líquidos Nº 1, 2, y 3 para su retiro.

- Retirar los equipos y otros elementos del Sistema de Co.Li: bombas, dispensadores, red de tuberías (descarga, despacho y venteo).

- Realizar el lavado del tanque de GLP para su retiro.

- Retirar los equipos y otros elementos del Gasocentro de GLP: bomba, dispensadores, red de tuberías (descarga, despacho y retorno de vapor).

- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Área del Predio:

Área: 5231.08 m2.

Linderos y medidas perimétricas:

Por el frente: Carretera Panamericana Sur; 69.54 m.

Por la derecha: Propiedad de Terceros; 28.79 m / 75.00 m.

Por la izquierda: Propiedad de Terceros; 100 m.

Por el fondo: Propiedad de Terceros; 50 m.

Área a Intervenir:

El área involucrada en el Plan de Abandono Parcial, que comprende los comprende los componentes a abandonar es de 647.70 m2 (ver plano AI-01).

  - DISTRIBUCIÓN DE ISLAS:

En el exterior (patio de maniobras) se tienen tres islas para despacho de combustibles líquidos y una isla mixta para despacho de GLP y Co.Li. Se cuenta con dos techos metálicos para cubrir las islas.

- Isla N° 1: un dispensador para despacho de DB5 S-50.

- Isla N° 2: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97.

- Isla N° 3: un dispensador para despacho de DB5 S-50, G90, G95 y G97.

- Isla N° 4: un dispensador para despacho de GLP y un dispensador para despacho de    DB5 S-50, G90, G95 y G97.

  - DISTRIBUCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO:

| Tanque N° | Compartimiento | Producto | Capacidad (gal.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Diesel B5 S-50 | 8000 |
| 2 | 1 | Gasohol 90 Plus | 4000 |
|  | 2 | Gasohol 95 Plus | 4000 |
| 3 | 1 | Gasohol 97 Plus | 4000 |
|  | 2 | Gasohol 95 Plus | 4000 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – CO.LI. | 24000 |

| Tanque N° | Compartimiento | Producto | Capacidad (gal.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | GLP | 3200 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO – GLP | 3200 |

  - TIENDA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Por la izquierda se tiene la tienda, terraza, depósito, walk in cooler, servicios higiénicos (mujeres, minusválidos, varones), lavadora, cuarto de tableros eléctricos, depósito de tienda, oficina, bóveda, depósito de la Estación, servicios higiénicos para taxistas, vestidor de varones, vestidor de mujeres, y el cuarto de máquinas y bombas.

Se tienen dos puntos para servicio de aire y agua (por el frente y otro por la derecha).

La Estación tiene un ingreso vehicular de 8.00 m y una salida de 6.00 m por la Carretera Panamericana Sur.

  - SISTEMA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CO.LI.

Se tienen tres tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, 24000 galones de capacidad total.

La instalación de los tanques es subterránea (enterrado), la napa freática se encuentra a una profundidad de 2.40 m, se cuenta con caja portatanque de concreto armado y una capa material inerte, no corrosivo (arena) de 0.30 m de espesor sobre la cual se apoyan uniformemente los tanques y no daña la capa protectora de los mismos.

La excavación en que están depositados los tanques está aislada (con arena inerte) de elementos o parte del terreno que puedan producir corrosión en la superficie de los tanques.

Los tanques de combustibles están enterrados y protegidos para resistir los sistemas de carga exteriores a que pueda estar sometido. En ningún caso la protección es menor a la cubierta de 0.45 m de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo del pavimento.

Los tanques llevan una placa que identifica al fabricante, espesor de plancha, capacidad, fecha de fabricación y la presión de prueba a la que fue sometido.

Estado Actual de los Tanques

Los tanques actualmente se encuentran operativos, no se ha producido ningún derrame que afecte al componente suelo.

Los tanques cuentan con pruebas de hermeticidad periódicas.

SISTEMA DE TUBERÍAS

Las tuberías de descarga (D.N. 4”), retorno de vapor (D.N. 3”) y ventilación (D.N. 2”) son de acero al carbono Sch-40.

Las tuberías de despacho son de acero al carbono Sch-40 D.N. 2", diseñadas para que suministren combustible de las bombas sumergibles hasta los dispensadores.

Se emplearon conexiones roscadas F.N. S-150 (codos, uniones, tees, etc).

Toda llegada de tuberías a los dispensadores cuenta con sus respectivas válvulas de cierre de emergencia contra impacto.

Las tuberías están enterradas a una profundidad mínima de 0.40 m respecto al nivel del piso terminado y están cubiertas con arena inerte.

Las tuberías de ventilación tienen la pendiente continua mínima de 1.5% hacia los tanques.

ACCESORIOS

Descarga: Los contenedores de descarga son de 5 gal de capacidad. Las tapas de descarga son de tipo hermética autorizadas por laboratorios reconocidos y de marca reconocida.

Recuperación de Vapor: El adaptador y la tapa para el sistema de recuperación de vapor son de 3”, tipo hermético.

Ventilación: Se tiene una válvula de presión y vacío en el terminal de las tuberías de venteo de los gasohol y una válvula de venteo abierto en el extremo del venteo de Diésel B5 S-50.

  - GASOCENTRO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP

Se tiene un tanque de almacenamiento de 3200 gal. El tanque está construido según norma ASME Sección VIII División 1 y con una presión de diseño de 250 psi. El tanque fue fabricado mediante proceso de soldadura por ambos lados, asegurándose un 100% de penetración. El cuerpo está constituido por anillos de planchas roladas. Las tapas están conformadas por una pieza bombeada.

La protección exterior del tanque se realizó con Coaltar Epóxico 16 mils, pues su instalación es soterrada. Los instrumentos están en el domo superior, el cual es accesible a través de una tapa. El tanque no está conectado a tierra, pues afectaría el sistema de protección catódica.

La válvula de seguridad del tanque para el uso de GLP está entubada y protegida del ingreso de elementos extraños y de la lluvia por dispositivos que evitan la corrosión y el deterioro de la válvula. El sistema de descarga es vertical.

TOMA DE LLENADO DE GLP

Próxima al área de almacenamiento, se instaló la toma de llenado y la toma de retorno de vapor al camión cisterna, ambas en un buzón a ras del piso.

La toma de llenado cuenta con 01 válvula de cierre de emergencia (shut off), 01 manguera flexible, 01 válvula de desconexión rápida (pull away) y su respectiva válvula de llenado    D.N. 1.1/4”.

La toma para retorno de vapor cuenta con 01 válvula tipo bola, 01 manguera flexible, 01 válvula de desconexión rápida (pull away) y su respectiva válvula de llenado D.N. 3/4”.

Para la válvula de desconexión rápida se fabricó e instaló un anclaje adecuado, de tal modo que, al producirse una tracción excesiva por alguna causa no prevista, ésta válvula se desconectará en ambos lados, manguera y tubería rígida, sin producir fuga.

La válvula de cierre de emergencia cuenta con un sistema de cierre manual remoto y cierre manual en el sitio de instalación.

BOMBA DE DESPACHO PARA GLP

La bomba utilizada en el sistema de despacho de GLP es accionada por un motor a prueba de explosión, está especialmente diseñada para operaciones seguras y sin cavitación. La bomba es adecuada para servicio de GLP y está marcada con la presión máxima de trabajo.

La bomba está protegida contra sobrepresiones en la sección de descarga por tres dispositivos: una válvula de retorno de líquidos manual, una válvula by pass calibrada a la presión de trabajo y una válvula de seguridad interna (de recirculación) que actuará en caso de que los dos sistemas anteriores fallen. La bomba está instalada sobre una base de concreto y tendrá conexión para descarga de corriente estática.

Las instalaciones de la succión cuentan con una válvula de corte, filtro, visor de flujo y manguera flexible.

SISTEMA DE TUBERÍAS DE GLP

Las tuberías y facilidades satisfacen los requisitos de la norma ANSI B31.3.

Todos los materiales, incluyendo las válvulas, sellos, empaques y demás son resistentes al GLP y a las condiciones de servicio. Los filtros, medidores y otros son adecuados para el servicio de GLP y están marcados con la presión máxima de trabajo.

Las tuberías son de acero al carbono, ASTM A-53, Sch-80 (temperatura de fusión promedio de 1400 ºC) para los tramos roscados y soldados. Los accesorios roscados y accesorios socket weld S-3000 (codos, tees, etc.) son de acero al carbono ASTM A105 y dimensiones según ANSI/ASME B16.9 y B16.11.

Las partes metálicas de los accesorios que resisten presión tienen punto de fusión mínimo de 816 ºC, de acuerdo con lo indicado en la NFPA 58. Las empaquetaduras tienen un punto de fusión sobre los 538 °C.

Para la protección pasiva de las tuberías se utilizó recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarillo ocre. Se pintó en negro (por cada metro de tubería) las siglas GLP y flechas indicando el sentido de flujo.

Los tramos enterrados de tuberías cuentan con un sistema de protección catódica.

  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El suministro de energía eléctrica a la Estación de Servicios proviene de la red pública es trifásica de 220 V con 60 Hz.

La energía eléctrica es utilizada por la edificación, sistema de combustibles líquidos, gasocentro de GLP, sistemas de seguridad, sistemas de iluminación y sistemas auxiliares.

Se tienen las redes eléctricas subterráneas (en patio de maniobras) que incluye circuitos para: iluminación, bombas y dispensadores.

  - INSTALACIONES SANITARIAS

SISTEMA DE AGUA:

El sistema de abastecimiento de agua proviene de un pozo artesiano, el consumo está destinado al público y al personal de la Estación.

En cada baño o servicio se tienen válvulas de compuerta que permitan independizar grupos de aparatos, permitiendo la reparación o mantenimiento de un grupo en particular, sin interrumpir el servicio a los demás baños.

SISTEMA DE DESAGÜE:

Los tubos de desagüe son de PVC en la edificación y en el patio de maniobras.

El desagüe funciona íntegramente por gravedad con una pendiente mínima de 1 %, se tiene ubicado convenientemente cajas de registro para permitir un el mantenimiento de las redes.

En los baños se cuenta con tubos de ventilación necesarios para el óptimo funcionamiento de los aparatos sanitarios sin interferencias.

Asimismo, se cuenta con registros de piso que permiten dar mantenimiento a las redes.

Finalmente se descargarán los desagües a los pozos sépticos.

  - SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES TIPO ABC DE PQS

Edificación:

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor será de múltiple propósito del tipo ABC de PQS, están colocados de la siguiente manera:

- Dos (02) en la edificación (tienda y oficina).

Sistema de Combustibles Líquidos y GLP:

Los extintores portátiles contra incendio de 12 kg; cuyo agente extintor será de múltiple propósito del tipo ABC de PQS, están colocados de la siguiente manera:

- Uno (01) por la isla de Co.Li. Nº 2 (raiting de extinción certificado UL).

- Uno (01) en el cerco del tanque de GLP (rating de extinción certificado UL).

Se tiene un (01) extintor rodante de 50 kg tipo ABC de PQS y rating de extinción certificado UL no menor a 40A:240BC, cerca al tanque de GLP.

EXTINTORES DE CO2

Se cuenta con un (01) extintores de dióxido de carbono (CO2) de 7 kg de capacidad:

- Uno (01) por la zona de tableros eléctricos.

DETECTORES DE FUGA DE GLP

- Uno (01) en la descarga de GLP.

- Uno (01) en la bomba de GLP.

- Uno (01) en el dispensador de GLP.

DETECTORES AUTOMÁTICOS DE FUGA DE CO.Li.

- Una (01) por cada bomba de combustibles líquidos (total 04).

BALDES Y CILINDROS DE ARENA

- Un (01) balde de arena por cada isla de combustibles líquidos (total 03).

- Un (01) cilindro en el patio de maniobras.

PULSADORES DE EMERGENCIA

- Dos (02) en la fachada de la tienda.

- Uno (01) en el cerco de protección del tanque de GLP.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Uno (01) en la tienda.

- Uno (01) en la oficina.

OTRAS CONSIDERACIONES

- Presencia permanente del Administrador de la Estación de Servicios en el día y un Jefe de Playa en las noches, entrenados en operaciones y procedimientos de seguridad de acuerdo a las Normas Técnicas y Ambientales.

- Las tomas de descarga a los tanques para almacenamiento cuentan con conexiones de ajuste hermético (macho y hembra).

- Los camiones cisternas de Co.Li, y GLP descargan en la zona asignada sin interferir el tránsito ni el normal funcionamiento de la Estación de Servicios.

- Instalación de interruptor general de corte de energía eléctrica en zona al exterior y de fácil acceso.

- Todas las islas cuentan con defensas de tubos de fierro empotrado.

- Las cabeceras de las islas en ambos extremos tienen protecciones mecánicas de fierro, las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad. Su altura no es inferior a 1 metro medida a partir del nivel del piso del carril de carga.

  - CONDICIONES ACTUALES DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES

COMPONENTE SUELO:

Área de Servicios (Fuente primaria)

La Estación cuenta con edificaciones e instalaciones que tienen fines comerciales y actividades relacionadas a su funcionamiento.

- Por la izquierda se tiene la tienda, terraza, depósito, walk in cooler, servicios higiénicos (mujeres, minusválidos, varones), lavamopa, cuarto de tableros eléctricos, depósito de tienda, oficina, bóveda, depósito de la Estación, servicios higiénicos para taxistas, vestidor de varones, vestidor de mujeres, y el cuarto de máquinas y bombas.

- Por el frente, en el patio de maniobras, el suelo está ocupado por cuatro islas de despacho.

- Por el frente el suelo actualmente está ocupado la red mecánica de Co.Li, red mecánica de GLP y los circuitos eléctricos (subterráneas), forma parte del patio de maniobras de la Estación de Servicios, se encuentra pavimentada.

COMPONENTE AGUA (Fuente primaria)

- Las zonas urbanas del distrito cuentan con servicios de agua potable. La ubicación de la Estación de Servicios corresponde a una zona de expansión urbana y no cuenta con servicio de agua potable.

- El sistema de abastecimiento de agua correspondiente a la Estación de Servicios proviene de un pozo artesiano. Se cuenta con una red de tuberías para garantizar el adecuado suministro de agua a todas las instalaciones.

- No se tienen cursos de agua natural o antrópicas en un radio menor de 50 m de los linderos de la Estación.

NAPA FREÁTICA (Fuente primaria)

- En la zona donde se ubica el establecimiento, está a una profundidad mayor a los 2.40 m, ello fue verificado durante la ejecución de un estudio de suelos (mayo 2019).

COMPONENTE AIRE

En cuanto al componente aire; la Estación se ubica en una zona rural, se tienen emisiones de gases de combustión debido a que la Carretera Panamericana Sur es altamente transitada pero este fenómeno es propio del transporte.

El ruido generado en la Estación se debe al funcionamiento del compresor de aire.

Resultados del monitoreo de la calidad de aire realizado el 26 de marzo del 2018 (Fuente: Informe de Monitoreo Primer Trimestre 2019)

Resultados del monitoreo del ruido realizado el 26 de marzo del 2018 (Fuente: Informe de Monitoreo Primer Trimestre 2019)

  - CONDICIONES ORIGINALES DEL ECOSISTEMA (Fuente: primaria)

La Estación de Servicios fue construida el año 2002. Las condiciones originales del ecosistema en la zona que se emplaza la Estación de Servicios corresponden a un ecosistema de expansión urbana.

El ecosistema urbano se puede definir como una comunidad biológica donde los humanos representan la especie dominante y donde la estructura física del ecosistema es básicamente el medio edificado. Es también el conjunto de condiciones artificiales que se caracterizan por la intervención total del hombre.

Una particularidad del ecosistema urbano son los recorridos horizontales de los recursos acuíferos, alimenticios, eléctricos y de combustibles.

El ecosistema urbano genera sus condiciones ambientales, lumínicas, geomorfológicos, etc., independientemente del entorno, pues supone una alteración importante en las condiciones ambientales.

- PLAN DE ABANDONO

  - CRITERIOS

El Plan de Abandono Parcial (PAP) se realizó en cumplimiento a lo establecido en el Art. 98 del D.S. 039-2014-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

El PAP delinea las medidas que se adoptaran para:

- Retirar los equipos y otros elementos del Sistema de Co.Li: tanque de Co.Li, bomba, dispensador, red de tuberías (descarga, despacho y venteo).

- Retirar los equipos y otros elementos del Gasocentro de GLP: tanque de GLP, bomba, dispensador, red de tuberías (descarga, despacho y recuperación de vapor).

El Plan de Abandono Parcial incluye lo siguiente:

- Preliminares; suspensión de la operación y el corte de energía eléctrica del Sistema de Combustible Líquidos y Gasocentro de GLP. Instalación del cerco y malla de seguridad, y señalización.

- Retiro del cerco metálico del tanque de GLP.

- Demolición de murete, excavación y movimiento de tierras en zona del Tanques de Co.Li, GLP y tuberías asociadas.

- Limpieza y desgasificación de los tanques de Co.Li y GLP.

- Limpieza y desgasificación de las tuberías asociadas a los tanques.

- Desconexión, desmontaje de tuberías, equipos, accesorios y otros elementos correspondientes al Sistema de Co.Li y Gasocentro de GLP, el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos, los requerimientos de recursos humanos y materiales.

- Retiro de los tanques de Co.Li y GLP.

- La restauración del lugar; consistirá en el trabajo necesario para devolver al área su condición de manera que no afecte al medio ambiente.

- Las medidas señaladas en el presente Plan de Abandono proporcionarán la protección para la salud humana y el medio ambiente a largo plazo.

  - REQUERIMIENTOS

Los requisitos mínimos para el Plan de Abandono Parcial correspondiente a los Tanques para Almacenamiento de Co.Li. y GLP:

- Comunicar a la DGAAE la decisión de efectuar el Abandono Parcial.

- Desarrollar un Plan de Abandono Parcial para el retiro de los equipos y otros elementos asociados Sistema de Co.Li y Gasocentro de GLP.

- Manejo y disposición final de residuos generados.

- Restauración del lugar garantizando la protección ambiental y seguridad a largo plazo.

  - REQUERIMIENTO DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

  - INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y OTROS ELEMENTOS A RETIRAR

Sistema Combustibles Líquidos:

Gasocentro de GLP

  - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ABANDONO

Se enfocó el Plan de Abandono, asegurando el uso futuro del área sin restricciones, eliminando los problemas que pudiesen suscitarse en el medio ambiente y la salud.

Los procedimientos se seguirán acorde con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Normas ambientales y de Seguridad proporcionando mejores condiciones de trabajo para todo el personal que labora en la Estación de Servicios.

Cuando el Plan de Abandono esté aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas. El titular solicitará a la OEFA la verificación del Plan de Abandono antes de iniciar los trabajos de ejecución del mismo en conformidad con la normatividad vigente.

    - Planificación

- Inventario de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar.

- Alquiler de herramientas, equipos y maquinaria a terceros.

- Designación del personal a cargo de la ejecución del PAP y entrega de los EPP.

- Compra de insumos.

    - Preliminares

Para llevar a cabo la ejecución del Plan de Abandono Parcial se deberá:

- Despacho de Co.Li. y GLP remanente y retiro del combustible residual.

- Suspender la operación del Sistema de Co.Li y Gasocentro de GLP.

- Realizar el corte de la corriente eléctrica.

- Realizar el inventario de equipos, elementos y sus condiciones de conservación.

- Señalización e instalación de la malla de seguridad.

Señales preventivas: se colocarán en tramos de aproximación al ingreso de la Estación de Servicios. Las señales más empleadas serán: “Trabajos de Desmontaje”, “Acceso Cerrado”, etc.

Señales reglamentarias: se colocan antes del ingreso y vías a las instalaciones. Las más empleadas serán las siguientes: “Pare”, “Velocidad Máxima”, etc.

Señales informativas: tienen el objeto de identificar las vías de ingreso y salida, las horas de uso. Durante la etapa de abandono, las más comunes son los paneles que informan sobre cercanías a zonas de desmontaje, sitios de entrada y salida de maquinaria, zona de almacenamiento temporal de residuos, etc.

Señalización ambiental: tiene como propósito velar por la protección ambiental durante el desarrollo del plan de abandono. Consistirá en colocar paneles que indiquen al personal de obra la importancia de conservar el medio ambiente.

Los paneles contendrán frases breves como, por ejemplo: “Use el Claxon solo cuando sea necesario, “coloque los residuos en los cilindros respectivos”.

    - Retiro del cerco metálico del tanque de GLP

- Se retirará el cerco metálico que delimita la zona de seguridad del tanque de GLP.

    - Demolición de pavimento, excavaciones, movimiento de tierras y obras civiles

- Demolición del patio de maniobras correspondiente a la zona de tanques y tuberías.

- Excavación y movimiento de tierras; se retirará la tierra y arena de las cajas portatanques para permitir su izaje empleando estrobos y eslingas.

    - Limpieza y desgasificación de los tanques de Co.Li y GLP

El tanque será limpiado y desgasificado para su abandono, se emplearán adecuados procedimientos de seguridad y será realizado por una empresa especializada de acuerdo a los siguientes pasos:

- Se aislará totalmente al tanque del resto de instalaciones.

- Mediante la inyección de vapor de agua o gas inerte, con el venteo abierto se eliminará el mínimo gas remanente.

- Se retirará la borra con la ayuda de una bomba (tanque de Co.Li), la misma será almacenada temporalmente en contenedores herméticos.

- Se procederá con la apertura del manhole del tanque y aplicará agua a presión con inhibidor de vapores al interior del tanque; como inhibidor se utilizará un detergente industrial biodegradable.

- Comprobar con un explosímetro que el tanque no contenga vapores inflamables.

- El personal, usando la indumentaria y equipo adecuado, ingresará al tanque.

- Con una bomba de alta presión se procederá a remover los sedimentos, grasas e impurezas de las paredes del tanque.

- Usando waipe y trapo industrial se realizará la limpieza interna del tanque.

- Se aplicará solución de agua con detergente industrial biodegradable sobre las paredes internas del tanque.

- Se secará las paredes internas del tanque usando waipe y trapo industrial.

- Los residuos serán recolectados en unos contenedores metálicos con tapa hermética.

Indumentaria y Equipamiento del personal para limpieza de los tanques

    - Limpieza y desgasificación de las tuberías.

Sistema Combustibles Líquidos:

- Las tuberías serán drenadas y purgadas antes de ser desconectadas.

- Se limpiarán las tuberías, se desplazará con agua y detergente los hidrocarburos que quedaron retenidos dentro de la tubería asociada y recuperando estos fluidos en cilindros especiales con tapa y trasladado por una empresa especializada y autorizada por DIGESA para su disposición final.

- Cuando la tubería tenga fuga y haya afectado el área circundante, esta tierra será dispuesta durante el retiro de las tuberías.

- Se realizarán pruebas de explosividad, se culminará la limpieza cuando explosímetro marque cero.

Gasocentro de GLP:

- Las tuberías de GLP serán barridas e inertizadas antes de ser desconectadas, se empleará nitrógeno o dióxido de carbono.

    - Desconexión y desmontaje

Desconexión, desmontaje de equipos, tuberías y accesorios de Co.Li. y GLP.

- Se debe considerar el empleo de personal, herramientas, equipos y maquinaria adecuados para la desconexión y desmontaje de los equipos, tuberías y accesorios que serán retirados.

- Antes de realizar el desconectado de la tubería se procederá a realizar pruebas de explosividad, se iniciarán los trabajos cuando el explosímetro marque cero.

- Se desconectarán y retirarán las tuberías asociadas al tanque de Co.Li. y GLP.

- Las tuberías (limpias de hidrocarburos) permanecerán en el establecimiento por un periodo no mayor a 5 días, serán comercializadas con una EO-RS.

Retiro del Tanque

- Se retirará el tanque a la superficie con la ayuda de una grúa.

- Los Tanques de Co.Li y GLP permanecerán en la Estación de Servicios por un periodo no mayor a 15 días, en el área libre, para luego ser reinstalados (materia de un ITS para modificación).

    - Restauración del lugar

- El área ocupada por los tanques de Co.Li. y GLP pasará a formar parte del patio de maniobras. Luego de retirar el tanque se procederá a rellenar la excavación con material propio seleccionado de la excavación (considerando que los tanques se encuentran en cajas de concreto y no afectan el suelo) y se completará con material granular será del tipo GP, GW, GC o GM adquirido a un proveedor; se compactarán capas de 0.20 a 0.25 m para luego pavimentar con concreto armado con capacidad portante de 210 kg/cm2 y espesor mínimo de 0.15 m.

- El área ocupada por las tuberías de Co.Li. y GLP seguirán formando el patio de maniobras. Luego de retirar las tuberías se procederá a rellenar la excavación con material propio seleccionado de la excavación y se completará con material granular será del tipo GP, GW, GC o GM adquirido a un proveedor; se compactarán capas de 0.20 a 0.25 m para luego pavimentar con concreto armado con capacidad portante de 210 kg/cm2 y espesor mínimo de 0.15 m.

- Las islas de Co.Li. y GLP serán demolidas y el área ocupada por las mismas pasará a formar parte del patio de maniobras.

Notas:

- Con la ejecución del PAP se retirarán los tanques de combustibles líquidos, el tanque, equipos, tuberías y accesorios de Combustibles Líquidos, tuberías y accesorios de GLP. Todo ello con la correspondiente restauración del lugar.

- Cabe señalar que se está gestionando la aprobación de un ITS para la modificación de la Estación de Servicios.

    - Cuantificación de Residuos y Manejo Ambiental en el Establecimiento

Residuos Peligrosos

- Se tendrán aproximadamente 140 gal de residuos líquidos peligrosos (agua del lavado de los tanques). Serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) en contenedores metálicos herméticos rotulados y con tapa, se ubicarán al costado de la zona de tanques por un periodo no mayor a 05 días, luego serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS).

- Se recolectarán alrededor 30 gal de lodos extraídos de los tanques de combustibles líquidos (borras). Serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) en contenedores metálicos herméticos rotulados y con tapa, se ubicarán al costado de la zona de tanques por un periodo no mayor a 05 días, luego serán entregados a una EO-RS.

- Se recolectarán alrededor de 4 kg de residuos sólidos peligrosos (waipe y trapo industrial contaminado con hidrocarburos). Serán almacenados temporalmente en un contenedor metálico hermético rotulado con tapa, se ubicarán al costado de la zona de tanques por un periodo no mayor a 05 días, luego serán entregados a una EO-RS.

Residuos No Peligrosos

- Se tendrán alrededor de 5.4 kg de residuos domésticos almacenados en contenedores metálicos; papeles, cartones, envolturas de galletas, envases de bebidas, etc. Serán almacenados en contenedores metálicos. Todos los días serán entregados a los camiones recolectores de la municipalidad para su disposición final.

- Se generarán 36 m3 de material de desmonte proveniente de las demolición y excavaciones en la zona del tanque y tuberías. Serán almacenados temporalmente en sacos de material resistente y cubiertos con plástico (para evitar polvo fugitivo), se ubicarán sobre la losa de concreto existente dentro de la zona de trabajo que contará con cerco, se determinará un área segura y señalizada que permita salvaguardar la salud, higiene y cuidado del ambiente. El área contará con facilidades para el acceso y traslado. Como plazo para almacenamiento se considera un periodo no mayor a 5 días; luego serán trasladados a una Escombrera autorizada por la municipalidad distrital o de lo contrario a otros lugares de construcción para su reaprovechamiento o comercialización como relleno, de acuerdo al D.S. N° 003-2013-VIVIENDA.

- Se obtendrá 150 kg de chatarra (tuberías libres de hidrocarburos), permanecerán en el establecimiento por un periodo no mayor a 5 días, luego serán comercializadas con una EO-RS.

Manejo y disposición final de equipos, tuberías y otros elementos

Sistema de Co.Li.

Gasocentro de GLP

  - COSTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAP Y CONTROL AMBIENTAL

  - CRONOGRAMA DEL PLAN DE ABANDONO

Se debe precisar que, respecto a la ejecución de la planificación, así como de las actividades planteadas en el Plan de abandono Parcial de los Tanques para almacenamiento de Co.Li y Tanque para almacenamiento de GLP de la Estación de Servicios en su totalidad, se ceñirán al cronograma, es así que se debe señalar que las actividades darán inicio a los 10 días hábiles contados a partir de la aprobación del Plan de Abandono Parcial. Así mismo el desarrollo de todas las actividades se realizarán en un plazo total de 12 días útiles (de lunes a sábado) iniciando desde las actividades previas tal como se muestra en el siguiente cronograma, siendo además el horario de realización de trabajos entre las 8:00 y 17:00 horas (horario diurno).

- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES                                            IMPACTOS AMBIENTALES

  - ACTIVIDADES DEL ABANDONO QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES

Las actividades a evaluar de acuerdo al apartado anterior (Ejecución del Plan de Abandono Parcial) son las siguientes:

- Preliminares.

- Retiro de cerco metálico del tanque de GLP.

- Demolición de pavimento, excavación, movimiento de tierras y obras civiles.

- Limpieza y desgasificación de los tanques de Co.Li. y tanque de GLP.

- Limpieza y desgasificación de las tuberías asociadas a los tanques de Co.Li. y GLP.

- Desconexión y desmontaje de equipos, tuberías y accesorios de Co.Li. y GLP.

- Retiro de los tanques de Co.Li. y GLP.

- Restauración de lugar.

  - COMPONENTES AMBIENTALES POSIBLES A SER AFECTADOS Y ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

| COMPONENTES AMBIENTALES | ASPECTOS AMBIENTALES |
| --- | --- |
| Aire | Generación de emisiones gaseosas. |
|  | Generación de material particulado. |
|  | Generación de ruido. |
| Suelo | Generación de residuos sólidos. |
|  | Generación de líquidos provenientes del lavado de los tanques. |
| Socioeconomía | Generación de empleo temporal. |

  - POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

Impactos al aire

Este recurso será impactado en forma directa pero temporal por:

- Alteración de la calidad por el polvo fugitivo por las actividades del plan de abandono parcial.

- Alteración de los niveles base del ruido por la purga de gas inerte a presión.

- Alteración de la calidad por emisiones de los escapes de los equipos motorizados utilizados.

- Alteración de los niveles base del ruido por operación de los vehículos motorizados.

Impactos al suelo

- Alteración de la calidad por residuos sólidos:

- Papeles, cartones, envolturas de galletas, envases de bebidas, etc.

- Desmonte producto de las excavaciones, demolición y material excedente.

- Waipes y trapos empleados para limpiar y retirar el polvo de los equipos y tuberías, no se emplearán sustancias químicas para la limpieza.

- Alteración de la calidad del suelo por contacto con waipe, trapos impregnados con hidrocarburos.

Impactos socieconómicos

- Podemos afirmar como impacto positivo el incremento del nivel de empleo (temporal) para la ejecución del Plan de Abandono Parcial (en promedio 03 personas).

  - METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

La evaluación de los potenciales impactos ambientales identificados se realizó a través de la aplicación de la metodología de CONESA (versión 2010), que utiliza los siguientes parámetros: Naturaleza (N), intensidad (IN), extensión (EX), momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), sinergia (SI), acumulación (AC), efecto (EF), periodicidad (PR) y recuperabilidad (MC).

(*) Cuando la acción causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas correctoras, la Intensidad se referirá al Grado de Construcción, Regeneración o Recuperación del medio afectado.

(**) Cuando la aparición del efecto consecuencia de la actuación o intervención simultanea de dos o más acciones, en vez de potenciar el grado de manifestación de la suma de los efectos que se producirían si las acciones no actuaran simultáneamente, presenten un debilitamiento del mismo, la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, disminuyendo el valor de la importancia del impacto.

(***) En los casos, en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del impacto, a los impactos irregulares (a periódicos y esporádicos), se les designará un valor superior a lo establecido pudiendo ser (4).

La escala de relevancia se detalla a continuación:

  - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

  - EMISIONES GASEOSAS

Para evitar o minimizar las emisiones gaseosas de las instalaciones y equipos de operación, se debe cumplir con lo siguiente:

- Rociar con agua las rutas de acceso a fin de minimizar la dispersión del polvo. El agua provendrá de la red existente en la Estación de Servicios, el volumen total será de 0.2 m3.

- Se humedecerá el área donde se realice el abandono antes de realizar las actividades de abandono con el fin de minimizar la generación de partículas; a fin de no generar molestias en la población y minimizar el impacto de alteración a la calidad del aire.

- Los trabajos a cielo abierto permitirán que los gases empleados en el barrido e inertizado, se disipen rápidamente, produciendo un impacto no significativo y temporal.

- Se empleará un explosímetro para comprobar que el tanque no contenga vapores inflamables.

- Emplear vehículos y maquinaria en buen estado para maximizar la eficiencia de la combustión de sus motores y minimizar las emisiones gaseosas; se solicitará el sustento de la última revisión técnica cuya antigüedad no deberá ser mayor a un año, check list u otros medios para poder verificar que la maquinaria y equipos se encuentren en buen estado.

- Establecer un horario para funcionamiento del motor de vehículos y maquinaria a fin de minimizar, en lo posible, las emisiones gaseosas y ruidos. Se establecerá el horario para evitar funcionamiento de varios equipos en simultáneo.

- Instalación de letreros que contengan frases breves como: USE EL CLAXON SOLO CUANDO SEA NECESARIO dentro de la Estación de Servicios.

- La ejecución del plan de abandono será entre lunes y sábado, entre las 8:00 y 17:00 horas (horario diurno).

  - RESIDUOS PELIGROSOS

- Se tendrán aproximadamente 140 gal de residuos líquidos peligrosos (agua del lavado de los tanques). Serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) en contenedores metálicos herméticos rotulados y con tapa, se ubicarán al costado de la zona de tanques por un periodo no mayor a 05 días, luego serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS).

- Se recolectarán alrededor 30 gal de lodos extraídos de los tanques de combustibles líquidos (borras). Serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) en contenedores metálicos herméticos rotulados y con tapa, se ubicarán al costado de la zona de tanques por un periodo no mayor a 05 días, luego serán entregados a una EO-RS.

- Se recolectarán alrededor de 4 kg de residuos sólidos peligrosos (waipe y trapo industrial contaminado con hidrocarburos). Serán almacenados temporalmente en un contenedor metálico hermético rotulado con tapa, se ubicarán al costado de la zona de tanques por un periodo no mayor a 05 días, luego serán entregados a una EO-RS.

El área de almacenamiento temporal de residuos, se encontrará delimitado y no tendrá contacto directo con el suelo, debido que esta área se encuentra pavimentada.

  - RESIDUOS NO PELIGROSOS

- Se contará con 03 personas para la ejecución del Plan de Abandono, cada persona producirá 0.20 kg/día de residuos domésticos, la ejecución del Plan de Abandono tomará 9 días (en la Estación de Servicios).

A diario se producirá (3 personas x 0.20 kg) 0.6 kg de residuos domésticos. Durante la ejecución del Plan de Abandono se producirán (0.60 kg x 9 días) 5.40 kg de residuos domésticos.

El volumen estimado de residuos domésticos es de 0.60 kg/día. Serán almacenados temporalmente en contenedores metálicos con tapa y rotulado, identificando así el tipo de residuo que almacena.

Los residuos domésticos (todos los días) serán entregados a los camiones recolectores de la municipalidad para su disposición final.

- Se generarán 36 m3 de material de desmonte proveniente de las demolición y excavaciones en la zona del tanque y tuberías. Serán almacenados temporalmente en sacos de material resistente y cubiertos con plástico (para evitar polvo fugitivo), se ubicarán sobre la losa de concreto existente dentro de la zona de trabajo que contará con cerco, se determinará un área segura y señalizada que permita salvaguardar la salud, higiene y cuidado del ambiente. El área contará con facilidades para el acceso y traslado. Como plazo para almacenamiento se considera un periodo no mayor a 5 días; luego serán trasladados a una Escombrera autorizada por la municipalidad distrital o de lo contrario a otros lugares de construcción para su reaprovechamiento o comercialización como relleno, de acuerdo al D.S. N° 003-2013-VIVIENDA.

- Se obtendrá 150 kg de chatarra (tuberías libres de hidrocarburos), permanecerán en el establecimiento por un periodo no mayor a 5 días, luego serán comercializadas con una empresa EO-RS.

  - MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

  - PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

    - Monitoreo de ruido

La empresa considera la realización de monitoreo del ruido, en la etapa de abandono, de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 085–2003–PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad ambiental para Ruido).

Los parámetros a considerar son los que figuran en el D.S. Nº 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido). Para el presente proyecto se considerarán los valores correspondientes a la zona comercial.

Se ubicó el punto de monitoreo considerando:

- La ubicación de fuentes generadoras de ruido y su incidencia hacia el exterior.

- Facilidad y continuidad en el monitoreo, sin circulación vehicular ni peatonal por la ubicación del punto.

Se propone la realización del monitoreo de ruido UNA VEZ durante la ejecución del PAP, considerando que la duración es de días. El monitoreo se realizará el día 5 del cronograma durante los trabajos de demolición de pavimento, excavación y movimiento de tierras.

    - Monitoreo de la calidad de aire

Teniendo en cuenta que las tuberías de GLP, equipos y tanque de GLP serán desgasificados, limpiados e inertizados previo a la desconexión y desmontaje; la empresa considera la realización de monitoreo de calidad de aire, en la etapa de abandono, de los parámetros: PM2.5, PM10 y Benceno (regulados por el D.S. N° 003-2017-MINAM (Estándares de Calidad Ambiental del Aire) debido a la generación de material particulado durante los trabajos de demolición de pavimento, excavación y movimiento de tierras.

Se ubicó el punto de monitoreo considerando:

- Dirección predominante del viento.

En Lurín, los vientos con mayor predominancia se dirigen hacia el Noreste.

Fuente: Informes de monitoreo ambiental 2018 correspondientes a la EE.SS. Pansur.

Por lo que se ubica el punto de Sotavento en función a esta dirección.

- La entrada del equipo no debe localizarse cerca de las fuentes.

- Seguridad del sitio de instalación, lugar sin problemas para la permanencia de los equipos, lejos de las áreas clasificadas como peligrosas, así como de la zona de circulación vehicular.

Se propone la realización del monitoreo de calidad de aire UNA VEZ durante la ejecución del PAP, debido a que se trata de una actividad a realizarse en un periodo de tiempo corto. El monitoreo se realizará el día 7 del cronograma, durante los trabajos de demolición de pavimento, excavación y movimiento de tierras, y limpieza de los tanques y tuberías.

    - Monitoreo de la calidad del suelo

En caso de evidenciar afectación a la calidad del suelo se deberá considerar el siguiente procedimiento:

- Un levantamiento técnico (inspección organoléptica) al componente suelo durante el proceso de retiro de los tanques para almacenamiento de Co.Li, así como de las tuberías y accesorios de Co.Li.

- De advertirse indicios o evidencias de afectación del suelo, el Titular procederá a retirar el suelo afectado a través de una EO-RS hasta un relleno de seguridad.

- Con el fin de descartar la presencia de suelo afectado en el área donde se realizó el abandono, el Titular deberá realizar un muestreo (puntos en el área donde se encontraban los tanques y tuberías de Co.Li. o donde se evidencia afectación), las cuales se enviarán a un laboratorio acreditado. Los resultados obtenidos serán comparados con los parámetros asociados a la actividad de comercialización de hidrocarburos que realiza, en función a los ECA para Suelo, aprobados por el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, en caso se realice el muestreo de suelos se evaluará lo siguiente:

- En caso que los resultados obtenidos superen los ECA para Suelo, el Titular continuará con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el cumplimiento de los referidos estándares de calidad ambiental.

    - Cuadro resumen del monitoreo

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan de abandono considera el retiro de los tanques, equipos, tuberías y accesorios del Sistema de Co.Li y Gasocentro de GLP, utilizando adecuados procedimientos de seguridad para no ocasionar algún tipo de daño ambiental.

- El plazo de ejecución del cronograma del Plan de Abandono es de 12 días.

- Los residuos sólidos domésticos serán entregados al camión recolector municipal quien se encargará de trasladarlos al relleno sanitario municipal para su disposición final.

- Los residuos peligrosos serán recolectados y almacenados temporalmente (dentro del establecimiento) para luego entregarlos para su disposición final, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- BIBLIOGRAFÍA

- TUPA del Ministerio de Energía y Minas – Año 2014.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos – Ministerio de Energía y Minas.